# 压力管道安装（改造、修理）监督检验

一、办理部门

杭州市特种设备检测研究院业务大厅或容器管道检验所。

二、办理职责

依法压力管道安装（改造、修理）进行安全质量监督检验，出具监督检验证书。

三、办理依据

1、《特种设备安全法》；

2、《压力管道安全管理与监察规定》；

3、《压力管道安装安全质量监督检验规则》；

4、《压力管道安全技术监察规程――工业管道》；

5、《压力管道安全技术监察规程――公用管道》。

四、办理范围

杭州市行政区域内安装的压力管道。

五、办理条件

(一)预约检验时，需要的资料：

1、检验申请表；

2、特种设备安装改造维修告知书；

3、特种设备安装改造修理许可证；

4、质量计划或施工方案。

(二)安装检验前需要的技术资料：

1、特种设备安装改造维修告知书；

2、压力管道设计和施工技术资料；

3、图纸会审。

(三)施工阶段，安装单位应做的准备工作：

1、压力管道元件及焊材质量证明书，以及相关检验、复检报告；

2、压力管道焊接及安装记录；

3、无损检测记录底片；

4、防腐记录。

(四)强度试验前，安装单位应做的准备工作：

1、管道元件及焊接材料检验验收合格；

2、管道焊接或其他固定连接和可拆卸连接装配质量检验验收合格；

3、影响管道热补偿和热传导的的支承件安装质量检验验收合格；

4、管道防腐质量检验验收合格；

5、管道焊接、防腐质量检验检测质量检验验收合格；

6、管道附属设施和设备安装质量检验验收合格；

7、管道穿跨越、隐蔽工程等重要项目安装质量检验验收合格。

(五)强度试验阶段，安装单位应做的准备工作：

1、要试验的管道是否经检验验收合格；

2、所有试验条件是否具备；

3、各方人员是否到齐；

4、安全防护措施是否到位；

5、试验压力、试验程序及测试结果是否符合标准要求；

(六)竣工验收阶段，安装单位应做的准备工作：

1、竣工资料是否齐全，各方签字是否齐全；

2、由建设单位、安装施工单位、监检单位共同进行，必要时应邀请质量技术监督部门派员参加。

六、办理程序

(一)告知

安装单位到杭州市行政办事中心办理告知手续。

(二)预约监督检验

申请单位根据第五条（一）的要求携相应申请资料至本院业务大厅或管所预约检验，并签订监督检验合同，由我院确定项目监检负责人。

(三)安装过程监督检验

在各安装阶段，安装单位应按照第五条的(三)、(四)、(五)、(六)款做好准备工作后，联系本院检验人员到施工现场监检确认，合格后才能继续下一阶段安装工作。

(四)交费及领取报告和证书

工程施工完成后，安装单位把施工资料交给检验人员，监检合格后，十个工作日安装单位到本院一楼业务大厅缴纳检验费后领取压力管道监督检验报告，也可在监督检验现场直接交纳检验费用，本院业务管理部将监督检验报告通过挂号信的形式寄给用户单位。

七、办理期限

对满足条件的十个工作日内安排检验，检验完成后十个工作日内领取检验报告。

八、收费标准及依据

浙江省物价局、浙江省财政厅《关于调整特种设备检验等有关收费标准的通知》（浙价费〔2004〕165号）。

九、办理时间

星期一至星期五(法定节假日除外)

滨文院区：8：30—11：30，12：30—16：30
中山院区：8：00—11：30，13：30—17：00
十、办理地点及联系电话

杭州市特种设备检测研究院

滨文院区：滨文路32号 邮政编码：310051 传真：81391250；
中山院区：中山北路351号  邮政编码：310003 传真：85172263；

容器管道检验所：85174138，81391326；

报告发放咨询：滨文院区81391251，中山院区88067301；
收费咨询：滨文院区82769352，中山院区81391461。

十一、检验质量监督与投拆

监督部门：总师室

投诉电话：81391275
十二、服务态度及行风建设监督与投诉

监督部门：院办公室

投诉电话：85153781。