温州浩龙工艺品有限公司年产800吨亚克力制品工艺品和200吨木制标牌建设项目竣工环境保护自主验收意见

2022年3月5日，温州浩龙工艺品有限公司组织成立验收组，根据《温州浩龙工艺品有限公司年产800吨亚克力制品工艺品和200吨木制标牌建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规评〔2017〕4号），严格依照国家和地方有关法律、法规、规章、标准和规范性文件以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）和本项目环境影响评价文件及审批文件等的要求，对本项目进行自主验收。验收组现场核查了企业生产和环境保护设施运行情况，审阅了相关资料，听取了有关单位的汇报，经审议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要内容、过程及环保审批情况

温州浩龙工艺品有限公司（原名苍南县浩龙工艺品有限公司，于2021年4月29日经龙港市市场监督管理局核准，变更企业名称）租赁浙江鑫祥印业有限公司位于龙港市岑东路115-185号2栋厂房4-5楼，建筑面积3410平方米，从事亚克力制品、木制标牌等生产与销售。公司于2019年5月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《苍南县浩龙工艺品有限公司年产800吨亚克力制品工艺品和200吨木制标牌建设项目环境影响报告表》，报告于2019年6月12日通过温州市生态环境局审批（温环苍建〔2019〕112号）。本项目于2019年6月开工建设，2021年12月建成并试运行，员工50人，厂内不设食宿，实行白天8小时工作制，年工作300天，年产800吨亚克力制品工艺品和200吨木制标牌。具体建设内容和过程详见验收监测报告。目前，排污登记表已填报（登记编号：91330327092331893W001W），主体工程工况稳定，环境保护设施运行正常，具备进行建设项目竣工环境保护验收监测的条件。

（二）投资情况

总投资300万元，其中环保投资25万元，占比8.3%。

（三）验收范围

苍南县浩龙工艺品有限公司年产800吨亚克力制品工艺品和200吨木制标牌建设项目配套建设的环境保护设施和措施。

二、工程变动情况

实际建设与环境影响评价文件及审批文件的要求基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

主要产生废气处理设施喷淋废水、生活废水。废气处理设施喷淋废水循环使用，适时补充，不外排。生活废水经化粪池预处理，纳管至苍南临港产业基地启动区污水处理厂。因化粪池与其他企业共用，本次验收不对生活废水进行监测。

（二）废气

主要产生裁板粉尘、丝网印刷废气、UV打印废气、雕刻粉尘、激光切割废气、抛光粉尘、修边粉尘、热折弯废气、手工粘接废气。丝网印刷废气收集后，与经经水喷淋塔处理的UV打印废气、激光切割废气汇集，经除雾箱+UV光氧+活性炭吸附设施处理，引至25米高空排放。加强车间通风换气，裁板粉尘、雕刻粉尘、抛光粉尘、修边粉尘经布袋吸尘器处理后无组织排放；热折弯废气、手工粘接废气无组织排放。

（三）噪声

主要来自设备运行。选对高噪声设备采用减振等方式进行降噪，合理布置车间，加强设备维护保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。

（四）固体废物

主要产生边角料、收集粉尘、废丝网、废活性炭、废UV灯管、废包装桶、废海绵、生活垃圾。边角料外售综合利用。废丝网、废活性炭、废UV灯管、废包装桶、废海绵属于危险废物，暂存于危废贮存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单（环境保护部公告2013年36号）进行管理；委托温州市耀晶环境科技有限公司处置。生活垃圾、收集粉尘分类收集，委托环卫部门定期清运。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）废气排放达标情况

验收监测期间（2022年1月13日至14日），丝网印刷废气-UV打印废气-激光切割废气净化设施排放口颗粒物、非甲烷总烃浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）最高允许排放浓度，其排放速率均低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级限值。厂界无组织排放颗粒物浓度最高点浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）。

（二）噪声排放达标情况

验收监测期间（2022年1月13日至14日），四周厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（四）固体废物处置情况

一般固体废物已经妥善处置。危险废物委托处置合同已签订，危废贮存间有待于进一步规范建设。

（五）污染物排放总量核算

化学需氧量、氨氮、VOCs的实际排放总量均小于环境影响评价文件审批文件的核定量。

五、验收结论

苍南县浩龙工艺品有限公司年产800吨亚克力制品工艺品和200吨木制标牌建设项目环境评价手续齐备，环境保护设施已建成，验收监测技术资料基本齐全，验收监测期间污染物排放达标，环境保护设施的防治环境污染能力总体上满足主体工程的需要，具备正常运转的条件。验收组同意，本项目通过竣工环境保护自主验收。

六、后续要求

（一）遵照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规评〔2017〕4号）及有关规定，完善验收报告的相关内容，及时公开并向生态环境保护主管部门报送相关信息，接受社会监督。

（二）增强环保意识，进一步健全和完善环保管理制度，执行和落实环保工作措施，记录并妥善保存环境管理台账，充分合理地利用原料和能源，减少碳排放，预防、控制和消除污染，保持厂区整洁有序，提升绿化水平。

（三）按照《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）及有关工艺技术规范或污染源控制技术规范，进一步优化污染治理工艺及参数，建立健全环保设施管理制度和操作规程，并严格执行。培训岗位工人，规范操作；安排专人负责运行和维护，建立技术档案和运行维护台账，使其处于最佳运行状态。核实活性炭用量、质量，确保满足工艺要求，达到《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）的相关要求，并及时更换。排除安全隐患，尽可能遵照相关标准设置粉尘排气筒高度，确保污染物长期稳定达标排放。污染治理系统应当安装独立电表，便于环保监控。加强运行监测，一旦发现问题，立即采取有效措施，确保污染物达标排放。

（四）严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）关于物料储存、物料转移和输送、工艺过程、敞开液面的无组织排放控制要求，不断完善、提升无组织排放废气收集处理系统，减少VOCs废气排放量。

（五）合理配置并经常检查集气罩，使之处于正确的位置，调整控制风速，足以将废气、粉尘吸入罩内，确保最大限度地收集废气、粉尘，减少无组织排放。

（六）建议编制突发环境事件应急预案并报备，强化风险防范措施，定期开展风险排查，降低环境风险。

（七）规范建设危废贮存间，做到“防漏、防风、防晒、防渗漏”。规范设置污染物排放口（源）、监测采样口、环保设施及管道、固体废物暂存场所等的环保标志，在相应的位置悬挂环保管理规章制度、操作规程等。

（八）鉴于VOCs的实际排放总量略大于环境影响评价文件及审批文件的核定量，而本项目实际建设与环境影响评价文件及审批文件的要求基本一致，建议根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十七条，组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门备案。

七、验收组人员信息

验收组成员信息详见签到单。

验收组成员签名：

温州浩龙工艺品有限公司

2022年3月5日