温州崇静包装材料有限公司年产1500吨亚克力板

建设项目竣工环境保护自主验收意见

2022年3月5日，温州崇静包装材料有限公司组织成立验收组，根据《温州崇静包装材料有限公司年产1500吨亚克力板建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规评〔2017〕4号），严格依照国家和地方有关法律、法规、规章、标准和规范性文件以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）和本项目环境影响评价文件及审批文件等的要求，对本项目进行自主验收。验收组现场核查了企业生产和环境保护设施运行情况，审阅了相关资料，听取了有关单位的汇报，经审议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要内容、过程及环保审批情况

温州崇静包装材料有限公司租赁苍南县慧宏包装有限公司位于龙港产业大道777号1栋1楼的闲置厂房从事亚克力板生产和销售，建筑面积1150平方米。公司于2018年7月委托浙江宏澄环境工程有限公司编制《温州崇静包装材料有限公司年产1500吨亚克力板建设项目环境影响报告表》，报告于2018年7月16日通过苍南县环境保护局审批（苍环批〔2018〕104号）。本项目于2018年7月开工建设，2021年8月建成并试运行，员工10人，厂内不设食宿，实行两班16小时生产制（6:00 – 22:00，夜间不生产），年工作300天，年产1500吨亚克力板。具体建设内容和过程详见验收监测报告。目前，排污登记表已填报（登记编号：91330327MA2CNX0L9J001X），主体工程工况稳定且生产负荷达到75%以上，环境保护设施运行正常，具备进行建设项目竣工环境保护验收监测的条件。

（二）投资情况

总投资100万元，其中环保投资5万元，占比5%。

（三）验收范围

温州崇静包装材料有限公司年产1500吨亚克力板建设项目配套建设的环境保护设施和措施。

二、工程变动情况

挤出机减少1台，其他实际建设内容与环境影响评价文件及审批文件的要求基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

主要产生三辊冷却成型冷却水、生活废水。三辊冷却成型冷却水循环使用，适时补充，不外排。生活废水经化粪池预处理，纳管至苍南临港产业基地启动区污水处理厂。因化粪池与其他企业共用，本次验收不对生活废水进行监测。

（二）废气

主要产生熔融挤出废气、裁剪粉尘、破碎粉尘。熔融挤出废气收集后引至25米高空排放。加强车间通风换气，裁剪粉尘、破碎粉尘经布袋除尘器处理后排放；定期清扫车间内沉降粉尘。

（三）噪声

主要来自设备运行。对高噪声设备采用减振等方式进行降噪，合理布置车间，加强设备维护保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。

（四）固体废物

主要产生边角料和不合格产品、收集粉尘、废牛皮纸和PE膜、废包装袋、生活垃圾。边角料和不合格产品破碎后回用于生产。收集粉尘、废牛皮纸和PE膜、废包装袋外售综合利用。生活垃圾分类收集，委托环卫部门定期清运。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）废气排放达标情况

验收监测期间（2022年1月17日至18日），熔融挤出废气1#、2#排放口非甲烷总烃浓度均低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）特别排放限值。厂界无组织排放颗粒物浓度最高点浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）。

（二）噪声排放达标情况

验收监测期间（2022年1月17日至18日），西南侧（时代大道）厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，其他侧厂界昼间噪声均符合3类标准。

（三）固体废物处置情况

一般固体废物已经妥善处置。

（四）污染物排放总量核算

化学需氧量、氨氮、VOCs的实际排放总量均小于环境影响评价文件及审批文件的核定量。

五、验收结论

温州崇静包装材料有限公司年产1500吨亚克力板建设项目环境评价手续齐备，环境保护设施已建成，验收监测技术资料基本齐全，验收监测期间污染物排放达标，环境保护设施的防治环境污染能力总体上满足主体工程的需要，具备正常运转的条件。验收组同意，本项目通过竣工环境保护自主验收。

六、后续要求

（一）遵照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规评〔2017〕4号）及有关规定，完善验收报告的相关内容，及时公开并向生态环境保护主管部门报送相关信息，接受社会监督。

（二）增强环保意识，进一步健全和完善环保管理制度，执行和落实环保工作措施，记录并妥善保存环境管理台账，充分合理地利用原料和能源，减少碳排放，预防、控制和消除污染，保持厂区整洁有序，提升绿化水平。

（三）建立健全环保设施管理制度和操作规程，并严格执行。培训岗位工人，规范操作；安排专人负责运行和维护，建立技术档案和运行维护台账，使其处于最佳运行状态。完善粉尘收集系统，排除安全隐患，遵照相关标准设置排气筒高度，确保污染物长期稳定达标排放；补充粉尘排放的监测。加强运行监测，一旦发现问题，立即采取有效措施，确保污染物达标排放。

（四）合理配置并经常检查集气罩，使之处于正确的位置，调整控制风速，足以将废气、粉尘吸入罩内，确保最大限度地收集废气、粉尘，减少无组织排放。

（五）规范设置污染物排放口（源）、监测采样口、环保设施及管道、固体废物暂存场所等的环保标志，在相应的位置悬挂环保管理规章制度、操作规程等。

七、验收组人员信息

验收组成员信息详见签到单。

验收组成员签名：

温州崇静包装材料有限公司

2022年3月5日